## Slide 1
目前支持stand alone形式的仿真，可带真实数据
基本功能已经完成验证，read, write, search, compute都可以正常运行，cmt可正常load和evict
支持MQ并发req
GC和数据统计（正在debug）
当前版本
preconditioning（做完这个就可以支持跑demo了）
SEARCH, COMPUTE地址划分可配置化
ECC模块
支持更多硬件配置下的仿真
待添加功能

## Slide 2
方案一：复用trace的ISA
  Pros：不需要额外设计，生成trace的脚本也可以复用
  Cons：preconditioning阶段就需要执行大量的写操作，并需要利用读操作完成cmt warm up，开销较大
方案二：直接对仿真器的变量进行赋值操作
  Pros： 大大减少preconditioning阶段的开销，且与SSD调度策略无关，更加可控
  Cons：需要考虑赋值结果是否在真实的trace中会出现（其实rough一点也可以不考虑x），尤其是cmt warm up
Preconditioning ISA