## Slide 1
云侧：在agent协作、用户请求增长、上下文长度增长的趋势下，KV的容量激增，已经无法存在片上甚至HBM上，需要更大容量的memory来存储KV
端侧：现有用DRAM作为主要存储介质的端侧推理系统容量非常受限，无法运行参数量较大的模型；SSD虽然可以为端侧部署模型提供存储空间，但其外部带宽太小，严重影响吞吐率
在云侧，用Storage-Next、HBF等新兴大容量、高带宽存储设备，支持KV的存储需求
  HBF的接口带宽显著增加，但是读出延时没有太大变化，在这种情况下系统的瓶颈有没有改变
  HBF如何组织进GPU推理系统（GPU + GDDR/HBM）
    核心问题：HBF与HBM/DRAM的存储语义不同
  算力、各层级存储容量调整
在端侧，利用CIM、CAM等存算模式，挖掘SSD内部的带宽
  性能评估
  数据映射、调度的优化
Flash sim

## Slide 2
目标
  Delay break down
  DSE
  支持系统级仿真
  支持CIM, CAM
参考仿真器
  对于3D NAND Flash内部的各个模块进行了完整建模
  Delay break down
  支持与Host仿真器联合仿真，评估系统的整体性能
参考仿真器NeuroSim
  支持从NN直接编译生成硬件配置，易用性高
Flash sim

## Slide 3
现有仿真器：注重于针对SSD的系统进行精确的建模，为workload提供精确的延时分析
  MQsim系列：传统SSD，读写操作
  NeuroSim：从神经网络编译生成存算阵列（含优化），并仿真得到性能评估
  SwarmIO：HBF
Flash sim：支持3D NAND Flash中的读写、CAM、CIM混合负载的仿真
  支持自由配置CAM/CIM区域划分
  输入软件程序，输出性能评估（延时，能耗，…）。CAM/CIM区域划分和指令流的生成由仿真器完成
  缺timing数据
  跑AI模型的demo数据规模较大，数据管理有压力（可以先尝试在服务器上跑）
Flash sim

## Slide 4
Engine
Event Priority Queue
Objects
Cache
Manager
TSU
root
FTL
HIL
Host
link
switch
config &
workload
Write
Cache
Address Mapping Unit
Block Manager
GC and WL Unit
CMT
Flash Chips
PCIe
requests
transactions
interface submodule
Host Memory
streams
interaction through variable
PHY
Channels
Flash Chips